## Slide 1: IT-Seminar für Lehrkräfte
Netzwerke

## Slide 2: Was ist ein Netzwerk?
Mindestens 2 Computer
Sind mit Kabel oder über Funk verbunden
Zum Datenaustausch

## Slide 3: Was kann ich mit einem Netzwerk machen?
Daten austauschen
Einen gemeinsamen Drucker nutzen
Im Internet surfen
Nachrichten schicken
…

## Slide 4
TCP / IP Modell
https://www.shutterstock.com/
Transmission Control Protocol
z.B. Hypertext Transport Protocol
Internet Protocol
Ethernet - WLAN

## Slide 5
Zunächst schickt Computer 1 ein Datenpaket, in dem steht, dass er eine Verbindung zu Computer 2 aufbauen möchte.
Darauf antwortet Computer 2, dass er dazu bereit ist.
Computer 1 bestätigt anschließend Computer 2, dass er verstanden hat, dass Computer 2 bereit ist.
Die Verbindung ist damit hergestellt, und der eigentliche Datenaustausch kann beginnen:
Computer 1 schickt ein Datenpaket, in dem angefragt wird, welche Dateien verfügbar sind.
Darauf antwortet Computer 2 mit einer Liste der verfügbaren Dateien.
Computer 1 schickt ein Datenpaket, in dem eine bestimmte Datei angefordert wird.
Darauf antwortet Computer 2, dass die Datei existiert, beschreibt die Datei und beginnt mit der Übertragung.

## Slide 6: Wie funktioniert ein Netzwerk
Computer müssen verbunden sein
Benötigen eine eindeutige Adresse -> wie eine Telefonnummer

## Slide 7
IPv4 – IPv6
128 Bit
32 Bit
4 Milliarden
340 Sextillionen

## Slide 8
IPv4 – IPv6
128 Bit
32 Bit
2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344
8x 16 Bit
192.168.10.50
4x 8 Bit
https://www.arndt-bruenner.de/mathe/scripts/Zahlensysteme.htm

## Slide 9: Die IP-Adresse
IP = Internet Protocol
Version 4
32 Bits
192 | 168 | 0 | 10

## Slide 10: Die IP-Adresse
Private Netzwerkadressen
10 | 0 | 0 | 0
172 | 16 | 0 | 0
192 | 168 | 0 | 0
10 | 255 | 255 | 255
172 | 31 | 255 | 255
192 | 168 | 255 | 255
Anzahl
Adressen
Netzanteil
Hostanteil
16 777 216
1 048 576
65 536

## Slide 11: Die Subnetzmaske
Die Aufteilung des Netzanteils und des Hostanteils wird durch die Subnetzmaske bestimmt:
192 | 168 | 0 | 0
255 | 255 | 0 | 0
IP Adresse
Subnetzmaske
192 | 168 | 0 | 0
255 | 255 | 255 | 0
IP Adresse
Subnetzmaske
auch möglich

## Slide 12
Die Subnetzmaske
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/0907201.htm

## Slide 13: Ablauf:
192 | 168 | 0 | 0
255 | 255 | 255 | 0
IP Adresse
Subnetzmaske
1
5

## Slide 14: Übung 1
1
5
Zwei Computer verbinden
IP Adressen vergeben
Test

## Slide 15: Switch
?

## Slide 16: Übung 2
Vier Computer verbinden
IP Adressen vergeben
Test

## Slide 17: DHCP Server
Dynamic Host Configuration Protocol

## Slide 18: DNS Server
Domain Name System
-> wie eine Auskunft, gibt IP Adresse einer Domain zurück
https://216.58.206.3
?
www.google.com

## Slide 19: Praxisbeispiele
Netzwerkfreigabe
Crossover Kabel
IP Adresse ändern
iPad

## Slide 22
https://informatik.mygymer.ch/ef2019/rechnernetze/tcp-ip-schichtenmodell/anwendung
(Schichtenmodell mit Beispielen)
https://www.lernsoftware-filius.de/
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/0907201.htm
https://t3n.de/news/tcp-ip-internet-grundlagen-755667/
https://www.arndt-bruenner.de/mathe/scripts/Zahlensysteme.htm
Quellen